## Slide 1: Architecture internet
Internet est un ensemble de
relié par des
et des
Notes: <number>

## Slide 2: Fonctions d’un réseau
Les fonctions d’un réseau sont de
ou de
Notes: <number>

## Slide 3: Structure
XXXXXXXX . XXXXXXXX . XXXXXXXX . XXXXXXXX
32 bits
8 bits
(1 octet)
8 bits
(1 octet)
8 bits
(1 octet)
8 bits
(1 octet)

## Slide 4: Valeur décimale 212 . 134 . 0 . 1
  2 formes d’écriture
Valeur binaire 11010100 . 10000110 . 00000000 . 00000001

## Slide 5
  2 identifiants
L’adresse est découpée en 2 parties…
Identifiant du réseau
Identifiant de l’hôte
…et ce découpage dépend de la
classe du réseau !

## Slide 6: Adresses de classe A
0XXXXXXX
Partie réseau
Nombre de bits pour les réseaux | 
Nombre de réseaux possibles | 
Première adresse de réseau | 
Dernière adresse de réseau | 
Nombre de bits pour les machines | 
Nombre de stations possibles | 
Partie hôte
. XXXXXXXX . XXXXXXXX . XXXXXXXX
7
126
1.0.0.0
126.0.0.0
24
16 777 214

## Slide 7: Adresses de classe B
10XXXXXX . XXXXXXXX
Partie réseau
Nombre de bits pour les réseaux | 
Nombre de réseaux possibles | 
Première adresse de réseau | 
Dernière adresse de réseau | 
Nombre de bits pour les machines | 
Nombre de stations possibles | 
Partie hôte
. XXXXXXXX . XXXXXXXX
14
16 384
128.0.0.0
191.255.0.0
16
65 534

## Slide 8: Adresses de classe C
110XXXXX . XXXXXXXX . XXXXXXXX
Partie réseau
Nombre de bits pour les réseaux | 
Nombre de réseaux possibles | 
Première adresse de réseau | 
Dernière adresse de réseau | 
Nombre de bits pour les machines | 
Nombre de stations possibles | 
Partie hôte
. XXXXXXXX
21
2 097 152
192.0.0.0
223.255.255.0
8
254

## Slide 9: Intérêt du masque de réseau
On peut déterminer :
L’adresse réseau ;
Adresse de diffusion réseau qui désigne tous les hôtes de ce réseau ;
Adresses du premier et dernier hôte ;
Nombre d’hôtes du réseau.

## Slide 10: Masque de réseau : Exercices 1
Adresse IP d’hôte | 
Classe du réseau | 
Masque de réseau | 
Adresse de réseau | 
Adresse de diffusion | 
Nombre total de bits d’hôtes | 
Nombre d’hôte | 
Adresse premier hôte | 
Adresse dernier hôte | 
Classe C
255.255.255.0
192.168.10.0
192.168.10.255
8
254
192.168.10.234
192.168.10.1
192.168.10.254

## Slide 11: Masque de réseau : Exercices 2
Adresse IP d’hôte | 
Classe du réseau | 
Masque de réseau | 
Adresse de réseau | 
Adresse de diffusion | 
Nombre total de bits d’hôtes | 
Nombre d’hôte | 
Adresse premier hôte | 
Adresse dernier hôte | 
Classe B
255.255.0.0
172.30.0.0
172.30.255.255
16
65 534
172.30.1.33
172.30.0.1
172.30.255.254

## Slide 12: Adressages IP public et privée
Notes: <number>

## Slide 13: Exemple d’@IP public et privée
@IP de la livebox
@IP et MAC d’une imprimante réseau
Plage d’adressage IP privée :
192.168.1.2 à 192.168.1.254
Exemple chez un particulier :
Notes: <number>

## Slide 14: Exemple d’@IP public et privée
Exemple chez un particulier :
@IP public WAN (Wide Area Network)
Adressages IP et MAC de consoles de jeux
Notes: <number>